## Slide 1: Předmět TEF: technická fyzika s obsahem ELEKTROTECHNIKA (ELEKTRONIKA)
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ A POJMY

## Slide 2: PROČ SE UČIT ELEKTROTECHNIKU?
1) Rozumět světu!
Nebýt ekologický aktivista, který říká: „Já nepotřebuji elektrárnu, mně stačí zásuvka ve zdi“.
2) Vědět, jak věci fungují (domácí spotřebiče, vypínač na zdi, jak „nahodit“ pojistky a jističe).
3) Umět jednoduché opravy elektroniky.
4) Být připraven na „blackout“.
5) Umět si navrhnout el. obvod, realizovat a používat (plašička na myši, čidlo, alarm atd.).
6) Zachránit si život použitím zkoušečky.
7) Živit se elektronikou.
8) Umět zapojit LED diody na seznamovací akci Nulák .

## Slide 3: ZÁKLADNÍ VZTAH: OHMŮV ZÁKON

## Slide 4: ELEKTROTECHNIKA
TEORETICKÁ (fyzikální principy)
TECHNICKÁ (na základě principů vyrábět součástky)
APLIKOVANÁ (ze součástek sestavovat elektrické obvody)

## Slide 5: OBOR ELEKTROTECHNIKA
SLABOPROUD:
elektronika
přenos a zpracování signálu
nižší výkony
Dělení (např.):
SDĚLOVACÍ TECHNIKA
ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
AUTOMATIZACE
TELEMATIKA
ICT
ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
SILNOPROUD:
elektrotechnika
výroba a přenos (vedení)
motory
transformátory
pohony, vytápění, osvětlení
VÝKONOVÁ ELEKTROTECHNIKA: vyšší výkony (A, V, W)

## Slide 6: ELEKTRONIKA - ÚROVEŇ
KONÍČEK (HOBBY)
AMATÉRSKÁ ÚROVEŇ (bastlení)
PROFI PROVEDENÍ
Výměna žárovky
Pájení drátů
Výroba jednoduchých zařízení (plašička na myši apod.)
Zesilovače
Barevná hudba
Zdroje
Sondy
Arduino (PLC)
IoT (internet věcí)
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Výroba plošných spojů a desek elektrických obvodů na průmyslových robotech

## Slide 7: STRUKTURA (CO OBSAHUJE CO)
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ obsahuje
ELEKTRICKÝ OBVOD.
Elektrický obvod je spojení elektronických součástek se zdrojem elektrické energie.
Elektrický proud prochází, jen když je obvod UZAVŘEN.
Elektrický obvod obsahuje: obvodové součástky a obvodové veličiny (např. I, U, …)

## Slide 8: ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY
PASIVNÍ
AKTIVNÍ
KONSTRUKČNÍ
Elektrické vlastnosti stálé a v širokých mezích nezávislé na přiváděném U a I.
rezistory
kondenzátory
cívky
potenciometry
pojistky atd.
El. energie se mění v energii jiného typu (teplo), nebo se ukládá (akumuluje) a může být dodána zpět.
Elektrické vlastnosti jsou proměnné a řiditelné změnou U a I.
tranzistory
diak
tyristor atd.
Součástky jsou zdrojem el. energie, nebo se jako zdroj chovají (tranzistor ZESILUJE el. signál)
Skříně (bedny)
Ovládací prvky
Svorkovnice
Konektory
Přepínače
Motory, relé
Reproduktory atd.
-----
cín, pasta, kalafuna, laky, lepidla apod.

## Slide 9: ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY: DALŠÍ DĚLENÍ
1) DVOUPÓL (JEDNOBRAN)
2) ČTYŘPÓL (DVOJBRAN = vstupní a výstupní brána: 4 svorky)
3) VÍCEPÓL (např. integrované obvody)

## Slide 10: VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA
1) LINEÁRNÍ:
Mají součástky, jejichž základní parametr (např. kapacita, indukčnost apod.) NEZÁVISÍ na procházejícím U a I.
Pro chování součástky platí Ohmův zákon.
2) NELINEÁRNÍ:
Základní parametr součástky ZÁVISÍ na procházejícím U a I (dioda, tranzistor, …).
I (A)
U (V)
U (V)
I (A)

## Slide 11: PRACOVNÍ BOD SOUČÁSTKY
  Pracovní bod součástky
  vyjadřuje poměry, za
  kterých součástka v
  obvodu pracuje.
Srovnej s jízdou autem: otáčkoměr ukazuje optimální otáčky motoru, aby motor měl co nejnižší spotřebu a potřebný výkon (např. ŠKODA FABIA 3000 otáček).

## Slide 12: PRACOVNÍ BOD SOUČÁSTKY: poměry, za kterých je součástka v obvodu provozována
1) KLIDOVÝ (STATICKÝ) PRACOVNÍ BOD:
Přivádíme stálé hodnoty U a I.
2) DYNAMICKÝ PRACOVNÍ BOD:
Přivádíme časově proměnné veličiny (např. zesilujeme vstupní signál).
Pracovní bod se pohybuje po V-A charakteristice.
Zesílený výstup
Vstupní signál
Hrozí poškození součástky
Hrozí nefunkčnost součástky
Optimum pro prac. bod

## Slide 13: STEJNOSMĚRNÝ SIGNÁL
Stejnosměrný signál je každý signál napětí, nebo proudu, který má TRVALE KLADNOU, nebo TRVALE ZÁPORNOU POLARITU.

## Slide 14: STŘÍDAVÝ SIGNÁL
Průběh proudu i napětí STŘÍDAVÉHO SIGNÁLU je závislý na čase, hodnoty střídavého proudu a napětí dosahují jak kladných, tak záporných hodnot.

## Slide 15: VELIČINA IMPEDANCE: Z [Ω]
Impedance je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (reálná a imaginární složka) a popisuje ZDÁNLIVÝ ODPOR SOUČÁSTKY a FÁZOVÝ POSUN NAPĚTÍ a PROUDU při průchodu střídavého elektrického proudu dané frekvence.
Z = R + j X [Ω]
R: odpor v ohmech (reálná osa)
j: imaginární jednotka (v MAT označovaná „i“)
X: reaktance v ohmech (imaginární osa)

## Slide 16: DĚLENÍ SOUČÁSTEK DLE ZPŮSOBU MONTÁŽE NA DESKU PLOŠNÝCH SPOJŮ
KLASICKÉ: z jedné strany desky součástka, z druhé strany pájení
POVRCHOVÁ MONTÁŽ součástek SMD (Surface Mount Device): v praxi dnes u všech průmyslově vyráběných zařízení (různé součástky mohou být z obou stran desky).

## Slide 17: NAKOUKEJ VIDEA
PÁJENÍ: https://www.youtube.com/watch?v=vujaGgBuKu8
SMT proces: technologie na průmyslové pájení SMD součástek
https://www.youtube.com/watch?v=BepAMlrJwXI
https://www.youtube.com/watch?v=HRvADApuyzA
https://www.youtube.com/watch?v=9uet6TNtUXI